## Slide 1: IMAGE COMPRESION FOR HARDWARE Thử nghiệm các phương pháp nén và trình bày phần Decompression
09/04/2021
Tên: Vũ Đức Thế MSSV:18521423
Trần Tiến Đạt 18520591

## Slide 2: Tổng quan nội dung các bài báo cáo
Báo cáo #1: Tiến độ tìm hiểu paper, code matlab.
Báo cáo #2: (báo cáo tuần này) Thử nghiệm các phương pháp nén được đề xuất trong bài báo, báo cáo phần giải nén.

## Slide 3: Tổng quan đề tài nghiên cứu
Giới thiệu tổng quan về đề tài
  Đây là giải thuật nén ảnh theo phương pháp phần cứng, lượng tử hóa từng bit và nén sâu, khi giải nén thì từng bit được khôi phục bằng việc khai thác sự tương quan của hình ảnh tự nhiên.
  Giải thuật nén với hiệu suất 1.25 bit/1 pixel( 8 bit). Cường độ tín hiệu trên nhiễu( PSNR) là 33.16dB và cấu trúc tương tự(SSIM) tới 0.902.
  Kiến trúc này tiêu hao năng lượng đạt 19.7 pW/pixel-frame
  Kiến trúc phần cứng được đề xuất thực hiện trên FPGA với độ phức tạp về phần cứng thấp và hiệu quả năng lượng cao.
  Bài báo này tập trung nén ảnh xám(grayscales) có thể mở rộng ra ảnh màu.

## Slide 4: Tổng quan đề tài nghiên cứu
Mục tiêu đề tài
  Nghiên cứu, phát triển và giảm thiểu hạn chế của phương pháp nén ảnh dựa trên những gì bài báo đã có, mô phỏng bằng phần mềm matlab.
Hình bên mô tả kết quả khi thực hiện mô phỏng matlab bằng code có sẵn.

## Slide 5: Kế hoạch nghiên cứu
Kế hoạch nghiên cứu dự trù ban đầu
  Giản đồ kế hoạch theo thời gian
Tiến độ nghiên cứu thực sự
  Giản đồ tiến độ theo thời gian

## Slide 6: Nội dung báo cáo hôm nay
Nội dung #1: So sánh các phương pháp nén.
Nội dung #2: Báo cáo phần giải nén – Decompression.

## Slide 7: Nội dung #1: So sánh các phương pháp nén
1.1 Tổng quan

## Slide 8: Nội dung #1: So sánh các phương pháp nén

## Slide 9: Nội dung #1: So sánh các phương pháp nén
1.2 Nhận xét
  Phương pháp nén inter tốt nhất về tỉ lệ nén nhưng không có cơ sở dựa vào để giải nén.
  Inter-intra(matlab) cao hơn 2 phương pháp còn lại và có thể giải nén.
  Hai phương pháp còn lại có thể giải nén nhưng tỉ lệ nén thấp.

## Slide 10: Nội dung #2: Phần giải nén-Decompression
2.1 Tổng quan

## Slide 11: Nội dung #2: Phần giải nén-Decompression
2.1 Tổng quan phần giải nén
  Phần giải nén theo vị trí từ 1 đến 9 của ảnh con
    Giải nén không mất mát
      Intra-prediction(2.2)
      Inter-prediction(2.3)
      Run-length decoding(2.4)
      Golomb decoding(2.5)
    Giải nén mất mát
      Microshift decompression(2.6)
  Phần xử lý ảnh sau khi giải nén
    Heuristic(2.7)
    FAST(2.8)
    MRF(2.9)

## Slide 12: Nội dung #2: Phần giải nén-Decompression
2.2 Intra-prediction
  Trường hợp ngữ cảnh không đồng nhất và pixel đang xét tại vị trí số 1 của hình ảnh con.
  Dự đoán X theo công thức:
    = B + D(l)
  Từ chuỗi bit nhị phân ta tính được e’ (ánh xạ độ lỗi), từ đó ta tính được e (công thức tính e ở slide tiếp theo).
  Từ e ta tính được X theo
  X = + e

## Slide 13: Nội dung #2: Phần giải nén-Decompression
  Công thức tính e (ngược lại so với tính e’ phần nén)
    Trường hợp <4
  e =
    Trường hợp >=4
    e =

## Slide 14: Nội dung #2: Phần giải nén-Decompression
2.3 Inter-prediction
  Sử dụng trong trường hợp ngữ cảnh không đồng nhất và các pixel tại các vị trí ảnh con từ 2 đến 9.
  Giả sử ta muốn nén ảnh con thứ i (i>=2), chúng ta dự đoán bằng cách sử dụng các trang con từ 1 đến i-1, các trang con đã được mã hóa trong quá tình nén tuần tự.
  Tính phạm vi không chắc chắn của các hình ảnh con thứ i ( 1 i-1) theo công thức:
    Ui = [Li – δi, Li - δi + ∆].
  Ta tính được bằng trung bình cộng của vùng không chắc chắn đó.
  Ta tiếp tục tính X theo độ lỗi e như phần 2.2.

## Slide 15: Nội dung #2: Phần giải nén-Decompression
2.4 Run-length decoding
  Như đã có ở báo cáo tuần trước
    Ví dụ ta có chuỗi: aaaaaaabbbbbbbbbccccc
    Sau khi mã hóa run-length ta được chuỗi mới: 7a9b5c.
  Chúng ta thực hiện giải mã ngược lại để ra chuỗi ban đầu.
2.5 Golomb decoding
  Giải mã ngược lại so với phần mã hóa
  trong bảng.

## Slide 16: Nội dung #2: Phần giải nén-Decompression
2.6 Microshift decompression
  Sau khi thực hiện công việc giải nén không mất mát, ta được ma trận 3 bit.
  Từ ma trận 3 bit, ta shift left 5 bit ra ma trận 8 bit.
Ta được ảnh theo ma trận 8 bit và tiến hành công đoạn xử lý ảnh sau khi giải nén (làm mềm, xử lý răng cưa).
2.7 Heuristic
  Xét tất cả các pixel lân cận, tìm vùng không chắc chắn cho pixel đang xét.
  Giá trị của pixel mới bằng trung bình cộng của vùng lân cận.
   Tùy vùng lân cận để có thể lấy giá trị chính xác của pixel nhưng giá trị lấy được là rất nhỏ - không sát với pixel ban đầu.

## Slide 17: Nội dung #2: Phần giải nén-Decompression
2.8 FAST & 2.9 MRF

## Slide 18: Kết luận và Công việc tiếp theo
Kết luận
  Tuần này đã tìm được phương pháp nén tốt nhất.
  Tìm hiểu xong phần giải nén mất mát và không mất mát.
Công việc tiếp theo
  Tìm hiểu phần xử lý ảnh sau khi giải nén.

## Slide 19: Hỏi và Trả lời
vv

## Slide 20: Tài liệu tham khảo
Microshift: An Efficient Image Compression Algorithm for Hardware Bo Zhang, Student Member, IEEE, Pedro V. Sander, Chi-Ying Tsui, Senior Member, IEEE, and Amine Bermak, Fellow, IEEE
https://github.com/zhangmozhe/microshift_compression